GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE                                                  Oborniki Śląskie 02.10.2009 r.

Ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

| Dotyczy: | Zapytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne. |
| --- | --- |

Gmina Oborniki Śląskie, w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Projekt budowlano-wykonawczy adaptacji budynku gospodarczo-mieszkalnego na Centrum Zachowania Dziedzictwa Regionalnegi i Kulturowego w Osolinie, odpowiada niniejszym na zadane pytania:

- Jakie są warunki odprowadzenia wód opadowych  lub w jaki sposób odprowadzane są obecnie?

Odpowiedź:

Miejscowość Osolin nie posiada systemu kanalizacji, w związku z tym wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. Projekt może zakładać sposób odprowadzenia wód opadowych taki jak obecnie lub budowę systemu innego ich odprowadzenia poprzez np. studnie chłonne.

- Jaka jest średnica przyłącza wody?

Odpowiedź:

Istniejące przyłącze wodociągowe ma średnice 32 mm.

- Czy ze względu na wartość zbiorów/eksponatów Zamawiający przewiduje układ klimatyzacyjny w salach ekspozycyjnych?

Odpowiedź:

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie muszą posiadać wentylację grawitacyjną. Zamawiający na tym etapie inwestycji nie przewiduje stosowania wentylacji mechanicznej, klimatyzacji itp.

- 4.Czy przewiduje się zastosowanie układu klimatyzacyjnego czy tyko wentylację nawiewno-wywiewną w sali widowiskowo-konferencyjnej?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pyt. Nr 3.

- Jak przygotowywana będzie centr. woda użytkowa dla pomieszczeń w cz. sypialni wieloosobowych (podgrzewana elektr. czy z kotłowni)?

Odpowiedź:

Ponieważ Zamawiający przewiduje realizację w ramach zadania kotłowni olejowej, należy przyjąć przygotowanie ciepłej wody użytkowej w oparciu o urządzenia kotłowni.

- Czy jakikolwiek obiekt znajdujący się na działkach, na których jest przewidywana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub czy działki te znajdują się w obszarze chronionym wpisanym do MPZP?

Odpowiedź:

Teren objęty inwestycją znajduje się  w strefie „B” i OW obserwacji archeologicznej.

- Jakie dokumenty mogące ułatwić projektowanie posiada Zamawiający? (dot. §2 – wzór umowy; SIWZ)

Odpowiedź:

Ten zapis SIWZ i wzoru umowy wskazuje na gotowość Zamawiającego do ułatwienia pracy projektanta w zakresie jakim Zamawiający dysponuje.

- Czy §8 pkt. 2 (ZAŁĄCZNKI NR 3 – WZÓR UMOWY) należy rozumieć, że płatności będą następować wg harmonogramu rz.-f., który będzie zgodny z §10?

Odpowiedź:

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy. Płatności będą następowały zgodnie z zapisami wzoru umowy i harmonogramu.

8a.  Czy Zamawiający posiada i może udostępnić projekt harmonogramu rz.-f.?

Odpowiedź:

Wykonawca sam opracowuje harmonogram.

- Czy Zamawiający przewiduje odstąpienie od kar umownych w przypadku opóźnień w realizacji zlecenia, gdy wydanie decyzji/uzgodnień (np zgoda ministra na odstępstwo od warunków technicznych) leżące w gestii osób trzecich będzie uniemożliwiało terminową realizację zadania?

Odpowiedź:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający jest w stanie podpisać z Wykonawcą aneks do umowy, dotyczący przedłużenia terminu wykonania zadania.

10. Czy w zakresie projektu jest aranżacja wnętrza  tj. dobór konkretnych mebli, oświetlenia , materiałów wykończeniowych z rozrysowaniem każdej ściany czy tylko ogólne określenie rodzaju materiału i standardu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ogólnego określenia rodzaju materiałów i standardu.

11..Czy są warunki techniczne przyłączeń (woda, ścieki, elektr.) zgodne z nowym większym zapotrzebowaniem na media?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wymienionych dokumentów. Uzyskanie warunków przyłączenia, a także poniesienie związanych z tym kosztów leży po stronie Wykonawcy.

12. Czy w zakresie są instalacje niskoprądowe (np.inst. alarmowej, monitoring, internet, ochrony ppoż.)?

Odpowiedź:

W zakresie opracowania powinny znaleźć się instalacje niskoprądowe dotyczące instalacji alarmowej z monitoringiem, instalacji alarmowej p.poż., sieci TV, instalacji internetowej.

13. Czy inwestor posiada wypis z planu miejscowego?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł informację na temat poruszony w zapytaniu:

„Obiekt znajduje się na terenie obecnie ujętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zamawiający, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r., przystąpił do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie  działek nr 168/1 i 168/2 AM-1 obręb Osolin.”

14. Czy jest inwentaryzacja zieleni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiej inwentaryzacji.

15. Czy opracowanie wykonawcy ma zawierać projekt konserwatorski uzgodniony z konserwatorem?

Odpowiedź:

Jeżeli jest to opracowanie niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia – tak.

Z poważaniem:

Z upoważnienie Burmistrza Gminy -mgr inż. Andrzej Małkiewicz- Kierownik Wydziału