Oborniki Śląskie, dnia 02 czerwca 2010 roku.

# Znak sprawy: 340/BK-02/2010/zp-01

| Dotyczy: | Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie. |
| --- | --- |

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Urazie, gmina Oborniki Śląskie, odpowiada niniejszym na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz STWIOR, przedstawia niespójne opisy dot. nawierzchni syntetycznej:

Opis w SIWZ

„Opis zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestycja polegała będzie na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach   46 x 32 (poliuretan) (...)

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

- zdjęcie warstw humusu wykorytowanie terenu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie sztuczne,

- ułożenie wierzchniej warstwy trawy sztucznej

- wykonanie opasek, dojść chodnikowych z kostki betonowej,

- budowę ogrodzenia,

- montaż urządzeń sportowych”

Opis STWIR (projektant w dalszej części specyfikacji technicznej opisuje szczegółowo wymagane parametry dot. trawy syntetycznej):

„Zakres opracowania obejmuje budowę boiska sportowego 0 wymiarach 60x30 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, opasek chodnikowych, dojść oraz ogrodzenia.”

Opis w dokumentacji projektowej (projektant w dalszej części opisu projektowego opisuje szczegółowo wymagane parametry dot. poliuretanu):

„Inwestycja polegała będzie na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 46x32 (poliuretan) (...)”

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót:

- zdjęcie warstwy humusu wykorytowanie terenu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie sztuczne

- ułożenie wierzchniej warstwy trawy sztucznej

- wykonanie opasek, dojść chodnikowych z kostki betonowej

- budowę ogrodzenia

- montaż urządzeń sportowych

- wykonanie odwodnienia.”

W związku z wyżej wymienionymi nieścisłościami, uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zapisów w w/w dokumentów i określenie rodzaju i wymogów dot. nawierzchni syntetycznej wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Należy wykonać boisko wielofunkcyjne 46x32 m o nawierzchni poliuretanowej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

Zamawiający załącza do niniejszego pisma poprawione:

- opis techniczny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21 czerwca 2010 roku, godz. 09:55. Otwarcie ofert w miejscu i o godzinie wskazanych w SIWZ.

Załączniki:

- opis techniczny,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z upoważnienia Burmistrza Gminy -mgr inż. Andrzej Małkiewicz- Kierownik Wydziału